## Slide 1: Опасные вещества в составе отходов электронного и электротехнического оборудования. Особенности обращения.
Владимир Комиссаров, Директор Ассоциации переработчиков электронной и электробытовой техники, национальный координатор ЮНИДО
2 марта 2018 г.
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы

## Slide 2: Отходы электронного и электротехнического оборудования в России
Общая характеристика ситуации:
По экспертным оценкам в регионе образуется около 1,2 млн. тонн ОЭЭО.
Собирается и перерабатывается около 5-8% ОЭЭО. Особенно низок уровень сбора ОЭЭО у населения. В РФ возврат техники в торговые точки осуществляется в рамках промокампаний сетевых торговых компаний
Наличие предприятий, занимающихся переработкой ОЭЭО: Россия – около 80.
Извлекаются главным образом наиболее ценные материалы (драгметаллы, черные и цветные металлы).
Опасные вещества (в т.ч. первого и второго класса опасности), как правило оказываются на полигонах и несанкционированных свалках.
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы
Центр ЮНИДО в РФ

## Slide 3: Отходы электронного и электротехнического оборудования в странах СНГ
Общая характеристика ситуации:
(продолжение)
У юридических лиц собираются и перерабатываются относительно большие объемы компьютерной техники, ртутьсодержащих ламп.
В регионе отсутствуют мощности по переработке ряда опасных отходов из состава ОЭЭО.
Практически не перерабатываются химические источники тока, нет мощностей по переработке свинецсодержащего стекла, по сжиганию хладонов, нет информации о переработке картриджей.
7. Большая часть пластиков из ОЭЭО вывозилась на переработку в Китай. Часть перерабатывается в России.
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы
Notes: <number>

## Slide 4: Организация управления ОЭЭО в мире
Основные тенденции развития управления ОЭЭО:
Первая директива ЕС по электронным отходам была принята в 2003 г. В ней были определены основные принципы обращения с ОЭЭО, сформулированы некоторые требования к перерабатывающим предприятиям. Одним из важнейших элементов было установление контрольных показателей по сбору от населения в 4 кг на человека в год. Были также перечислены опасные вещества и компоненты, подлежащие обязательному удалению из ОЭЭО.
В ЕС в 2012 году принята 2-я директива по ОЭЭО. В отличие от первой директивы по ОЭЭО в ней уже ставятся контрольные показатели не только по объемам сбора (65% с 2019 г), но и по переработке (до 80% по некоторым видам товаров). Задача – обеспечить максимальное вовлечение извлекаемых из ОЭЭО вторичных материальных ресурсов в производство. Именно эта задача, определяет пути дальнейшего развития обращения с ОЭЭО.
Центр ЮНИДО в РФ
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы

## Slide 5: Содержание ценных фракций в ОЭЭО
Центр ЮНИДО в РФ
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы
Материалы | Крупная бытовая техника | Малая бытовая техники | Потребительская электроника | Лампочки
Черный метал | 43 | 29 | 36 | -
Алюминий | 14 | 9.3 | 5 | 14
Медь | 12 | 17 | 4 | 0.22
Свинец | 1.6 | 0.57 | 0.29 | -
Кадмий | 0.0014 | 0.0068 | 0.018 | -
Ртуть | 0.000038 | 0.000018 | 0.00007 | 0.02
Золото | 0.00000067 | 0.00000061 | 0.00024 | -
Серебро | 0.0000077 | 0.000007 | 0.0012 | -
Палладий | 0.0000003 | 0.00000024 | 0.00006 | -
Индий | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005
Бромированный пластик | 0.29 | 0.75 | 18 | 3.7
Пластик | 19 | 37 | 12 | 0
Стеклянные панели | 0 | 0 | 19 | 0
Стекло | 0.017 | 0.16 | 0.3 | 77
Другое | 10 | 6.9 | 5.7 | 5
Материальный состав некоторых видов электробытовой и компьютерной техники (%, Швейцарская федеральная лаборатория естественных наук и технологий (EMPA)

## Slide 6: Опасные вещества, содержащиеся в ОЭЭО
Центр ЮНИДО в РФ
вещества, ведущие к уменьшению озонового слоя (фреоны в холодильниках, системах кондиционирования, увлажнителях и др.);
полихлорированные бифенилы (канцерогены, содержащиеся в конденсаторах многих устройств);
тяжелые металлы (стеклянные устройства, содержащие такие тяжелые металлы, как барий, стронций, свинец; кадмий, свинец в источниках тока, ртутьсодержащие осветительные приборы), накапливающиеся в организме и приводящие к серьезным нарушениям в деятельности различных органов организма человека;
бромированные антипирены (в печатных платах или коннекторах и кабелях) воздействуют на нервную систему, вызывают рак;
литий (в литиевых, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторах) пожароопасен в виде чистого металла;
поливинилхлорид (изоляция проводов и кабелей) способствует возникновению заболеваний различных органов, в том числе рака; при сжигании образуются диоксины особо токсичные в любых дозах.
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы

## Slide 7: Опасные вещества, содержащиеся в ОЭЭО
Центр ЮНИДО в РФ
батареи (химические источники тока) (находятся во всех мобильных электронных и электротехнических товарах);
ртутьсодержащие компоненты (выключатели, содержащие металлическую ртуть, лампы задней подсветки);
тонер-картриджи (в копировально-множительной техникестеклянные устройства, содержащие такие тяжелые металлы, как барий, стронций, свинец; кадмий, свинец в источниках тока, ртутьсодержащие осветительные приборы), накапливающиеся в организме и приводящие к серьезным нарушениям в деятельности различных органов организма человека;
внешние провода (часто содержат).
Перечисленные вещества и компоненты подлежат удалению из ОЭЭО в соответствии с директивой 2002/96/EC об ОЭЭО от 27.01.2003
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы

## Slide 8: Организация управления ОЭЭО
Виды переработки ОЭЭО
Предварительная разборка и сортировка отходов и их компонентов.
Данный вид переработки занимает основное место в объеме операций, наибольшее число предприятий заняты именно им. В РФ более 70% предприятий ограничиваются разборкой и продажей ценных фракций (металлы, печатные платы, некоторые виды пластиков)
Глубокая переработка ОЭЭО, извлечение полезных фракций
Более глубокая переработка стоит сначала в обогащении фракций переработки, повышении содержания в них черных, цветных и драгоценных металлов. Полученные концентраты передаются на специализированные (металлургические, аффинажные) предприятия для извлечения собственно металлов
Получение энергии от сжигания сгораемых фракций.
Достаточно распространено в некоторых странах Европы
Центр ЮНИДО в РФ
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы

## Slide 9: Организация управления ОЭЭО
Наиболее серьезные риски неблагоприятного воздействия на экологию и здоровье человека
Предварительная разборка и сортировка отходов и их компонентов.
Извлечение тонера из картриджей; отсутствие практики сбора и последующего уничтожения хладагентов (фреоны попадают в атмосферу); работа без применения защитных средств с асбестом, другими видами волокнистых теплоизоляционных материалов
Глубокая переработка ОЭЭО, извлечение полезных фракций
Использование кустарных методов извлечения драгоценных металлов с применением химических веществ, но без надлежащей очистки стоков; сжигание плат для получения драгоценных металлов.
Получение энергии от сжигания сгораемых фракций.
Достаточно распространено в некоторых странах Европы. Необходимо соблюдение технологических режимов, соответствующих фильтров
Центр ЮНИДО в РФ
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы

## Slide 10: Организация управления ОЭЭО
Наиболее серьезные риски неблагоприятного воздействия на экологию и здоровье человека
Захоронение компонентов и материалов, содержащих опасные вещества на свалках и полигонах.
Существует серьезный риск образования вредных веществ при неконтролируемом горении на свалках и полигонах
Центр ЮНИДО в РФ
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы

## Slide 11: Официальный и неофициальный подход к управлению электронными отходами
6
15 May 2017
E-waste Academy - Managers Editions. Moscow 15 - 19 May 2017
Официальная система
Неофициальная система
Управление электронными отходами на основании условий ЭМС
Прибыль против экологических аспектов и здоровья, не связанных между собой
Равные условия
Фокус на материалах, имеющих ценность
Потеря критических металлов (низкая концентрация, отсутствие технологий)
Сильные социальные воздействия
Барьер для официальных игроков, несправедливая конкуренция

## Slide 12
Региональный проект
Межправительственное соглашение стран СНГ по электронным отходам:
Создание правовых, технологических и организационных условий в странах-участницах для предотвращения попадания вредных веществ из ОЭЭО на свалки и полигоны и, одновременно, для извлечения из них максимального уровня полезных веществ.
Проект соглашения прошел предварительные стадии согласования. Ожидается подписание летом 2018 года
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы

## Slide 13
Спасибо за внимание
Владимир Комиссаров
Директор АПЭТ, национальный координатор ЮНИДО
Тel. +7 (916) 197 95 04
E-mail: weeerecyclers@gmail.com
URL: weeerecyclers.ru
Центр ЮНИДО в РФ
Семинар по электронным отходам – 2018 Алматы