## Slide 1: ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по материалам госдокладов и инспекций независимых экспертов за 2017-2018 год
заседание ТПП РФ, 2 марта 2018, Москва
Оксана Цитцер,
эксперт Центра «Эко-Согласие», Москва
и ЧРОЭО
"Экологический Консалтинг«, Челябинск

## Slide 2: ВСЕ ОТХОДЫ ОПАСНЫ
Из каждых 150 – 170 тонн мусора, четверть — это токсичные материалы, из которых лишь 25 – 30 % утилизируются или обезвреживаются, оставшаяся честь, попадает в поверхностные воды и почву, убивает биоту, миллионы мелких животных, а также вызывает эпидемиологические заболевания у людей.
С такой нагрузкой, природная среда просто не может справиться и очистить себя самостоятельно.
Новый вид опасных отходов - пластик, процесс разложения которого слишком велик, до десятков, сотней лет, без всяких изменений в форме и составе.
А с учётом того, что ежегодно производится одной лишь пластиковой посуды миллионы тонн, то такое количество отходов может покрыть всю земную поверхность.

## Slide 3: В октябре 2017 г. в Кремле состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по проблеме обращения с отходами
Совет по правам человека передал президенту аналитический доклад по теме обращения с отходами.
Каждый год бюджет России теряет около 232 миллиардов рублей, только из-за того, что в стране не организован раздельный сбор и переработка отходов.
С начала этого года в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования поступило более 17 тысяч жалоб граждан по вопросам мусора, в частности строительства новых полигонов и мусоросжигательных заводов.
Совет разработал рекомендации и подготовил перечень поручений органам власти разного уровня. Совет предлагает в максимально короткие сроки изменить территориальные схемы обращения с отходами практически во всех регионах России и привести их в соответствии с приоритетами госполитики в сфере обращения с отходами, а федеральным органам исполнительной власти создать правовые условия для реализации. Это потребует оперативного пересмотра или отказа от ряда принятых решений, например, части проекта «Чистая страна», касающегося строительства пяти мусоросжигательных заводов. А также введение ряда новых элементов регулирования: ограничение на использование одноразовых пластиковых вещей, например, полиэтиленовых пакетов.

## Slide 4
I.
Опасные отходы.
По данным госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году»
Динамика образования опасных отходов – то есть отходов, отнесенных
к I-IV классам опасности – имела в 2007-2016 гг. во многом колебательный характер: в отдельные годы отмечался рост, а в другие годы – уменьшение рассматриваемого показателя.
В целом объем образования данной группы отходов производства и потребления сократился с 2006 г. по 2016 г. на 42 млн т, или на 30%. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. это уменьшение составило 14 млн т, или 11%, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – на 12 млн т, или тоже на 11%.

## Slide 5
Объем образования отходов в Российской Федерации

## Slide 6: Образование отходов I и II классов опасности по ЦФО (по данным формы № 2ТП (отходы), т

## Slide 7: Образование отходов I и II классов опасности по УФО (по данным формы № 2ТП (отходы), т

## Slide 8
Количество использованных и обезвреженных отходов I класса опасности в 2016 г., снизилось с 29 тыс. т в 2015 г. до 18 тыс.т в отчетном году, или более, чем на треть. При этом образование таких отходов сократилось на гораздо более высокую величину – почти на две трети 2015 г. оказалось на уровне менее 30 тыс. т, что составило 38% от их образования.

## Slide 9
Среди видов деятельности, на предприятиях которых размещаются отходы производства и потребления, доминирует добыча полезных ископаемых.
В 2015 г. на соответствующие объекты приходилось почти 89% всего объема отходов, размещаемых в окружающей природной среде, и аналогичная доля отходов, направленных на окончательное захоронение.
В 2016 г. эти показатели составляли 87 % по всему размещению отходов и свыше 83% по их захоронению.
К сравнению - обрабатывающие производства в 2015 г. были на уровне немногим более 1%; в 2016 г. - 10%; объекты по производству и распределению электроэнергии газа и воды в 2015 г. – около 1% и объекты по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха;
по водоснабжению, водоотведению, организация сбора и утилизации отходов и др. в 2016 г. – 2 - 5%;

## Slide 11
Стоит подчеркнуть, что за период с 2000 г. по 2015 г. во многих государствах Европы объемы захоронения муниципальных отходов сократились в очень больших масштабах – как по общему тоннажу, так и в расчете на 1 жителя.
В таких странах,как Бельгия, Германия и Швеция соответствующие показатели снизились в десятки раз, а в Швейцарии в последние годы это захоронение вообще не производилось.
В России произошло увеличение объема захоронения ТБО.

## Slide 12
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Российская Федерация является Стороной Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Росприроднадзор выдает разрешения на трансграничную перевозку опасных отходов в рамках Базельской конвенции. Сведения о выданных Росприроднадзором разрешениях приведены в таблице

## Slide 13
О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ В РОССИИ
Основное бремя финансирования обращения с опасными и иными отходами несут владельцы отходов и субъекты федерации, в которых размещены региональные полигоны и места хранения отходов
В случае устаревших накоплений отходов (прошлый экологический ущерб) одним из источников финансирования работ по ликвидации/утилизации опасных отходов может быть поддержка субъектов федерации из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 годы или в рамках программ по охране окружающей среды субъектов федерации.

## Slide 14: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
Безопасное обращение с отходами лекарственных препаратов На 4 сессии МКРХВ, прошедшей в 2015 году, было принято направление - экологически стойкие фармацевтические загрязнители.
Кроме того, в Глобальном плане действий Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) появилась деятельность по прекращению сброса на свалки и минимизация выбросов опасных веществ и материалов - центральный по важности аспект рационального регулирования химических веществ и отходов. Проблема стойких фармацевтических загрязнителей также исключительно важна для минимизации значительных негативных воздействий на здоровье человека и на окружающую среду, связанных с экспозицией по опасным химическим веществам и отходам. Соответственно, в рамках СПМРХВ после 2020 г. предлагается разработать дальнейшие инициативы и планы действий в этом направлении.

## Slide 15: ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
Общепрограммная политическая стратегия СПМРХВ указывает на необходимость “сокращения образования опасных отходов как с точки зрения их объема, так и уровня токсичности и обеспечения экологически обоснованного регулирования опасных отходов, включая их хранение, обработку и удаление.”
СПМРХВ также стремится предотвратить незаконный оборот отходов.
В Глобальном плане действий СПМРХВ имеются направления деятельности, связанные с предотвращением и сокращением образования отходов, с сокращением образования отходов на источнике и с безотходным управлением ресурсами.
Пункты Глобального плана действий СПМРХВ, имеющие отношение к обращению с отходами, в том числе и безотходность, включают пункты 68-73, 118, 121, 161-162, 169, 171-172, 187, 234, 258-262 и 272-273.

## Slide 16: СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ И МИНИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Пластиковая упаковка и пакеты массово используются в мире и в России уже более четверти века.
Сегодня они — самый продаваемый товар в сетевых розничных магазинах.
Мы стали зависимы от пакетов: даже безобидный банан многие заворачивают в прозрачный мешок, хотя он не может пролиться или рассыпаться в сумку.
Пакеты захватывают ящики наших маленьких кухонь и встраиваются в местные пейзажи.
Но уже сейчас люди в разных городах мира и России стараются справиться с этой опасной зависимостью

## Slide 17: ГРИНПИС совместно с российскими дизайнерами создал первую в мире выставку на колёсах «Ноль отходов». Экспозиция путешествовала на колесах в 2017 г. Посетители выставки узнавали зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор в России, как установить несколько баков на маленькой кухне, где возможно сдать отходы на переработку в их городе.

## Slide 18: Пример работы общественных организаций по проблеме опасных отходов в Нижегородской области (г.Н.Новгород, г.Дзержинск, г.Выкса, Балахнинский район, Богородский район) материалы и фото Дмитрия Левашова, эколога, члена общественного совета при губернаторе Нижегородской области

## Slide 19
г.Дзержинск:
Свалка свинцовых отходов ОАО «Синтез», 51 000 т.
Площадка временного хранения отходов гранозана, установки термического обезвреживания отходов ОАО «Синтез», 1662,14 т.
Золоотвал Игумновской ТЭЦ ОАО «ТГК-6», 8,4 млн. т.
Отходы от расчистки канала «Волосяниха» Завод №96 «Капролактам» (ДДТ, ПХБ, ртуть, свинец, мышьяк), 67000 т.
Шламонакопитель (4 карты) ОАО «Оргстекло»/«ДОС», 65730 т.
Выведенные из эксплуатации карты полигона АО «ГАЗ», 1750 000 т., захоронение гальваношламов с 1976г.
При проведении общественного экологического контроля выявлены несколько фактов сжигания промышленных коммунальных, медицинских отходов.
  04 июня 2017 года при проведении общественного экологического контроля в Восточной промзоне г.Дзержинска Нижегородской обл., был зафиксирован факт сжигания отходов производства на территории Индустриального парка «Ока-Полимер» (территория бывшего завода «Капролактам»).

## Slide 20
09 июня 2017 года на территории Индустриального парка «Ока-Полимер» повторно был зафиксирован факт сжигания отходов производства.
На территории бывшего завода «Заря» (г.Дзержинск Нижегородской обл.) экоНКО на открытых участках выявлены 22 источника загрязнения окружающей среды веществами 2-5 классов опасности.
На территории предприятия осуществляют деятельность по обращению с отходами:
- ООО «Экология-НН» (ТКО, включая сжигание ТКо и медицинских отходов)
- ООО «ЛУК Регионы», имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению на 1322 отхода I-IV классов опасности.
Рисунок 1. Нелегальное сжигание отходов производства
04.06.2017г. и 09.06.2017г.
на территории Индустрального парка «Ока-Полимер» в печи
бывшего завода «Капролактам».
г.Дзержинск.

## Slide 21
Закрытое производство «Гранозана»
(этилмеркурхлорид) ПО/ОАО «Синтез», г.Дзержинск.
Несанкционированная свалка отходов производства возле дороги, 68 квартал г.Дзержинск. Выявлена в июле 2015г.
До настоящего времени не ликвидирована.
Опасные отходы размещены в 5 точках на территории бывшего завода «Заря» г.Дзержинск, Нижегородская область.

## Slide 22
Отходы сливаются в ямы на грунт.
Территория завода «Заря» г.Дзержинск, Нижегородская область.
Загрязненная тара на территории АО «Оргстекло», г.Дзержинск.

## Slide 23
На фото техногенные илы канала Волосяниха, г.Дзержинск. 1999г. – наст.время.
Загрязненные производственные объекты бывшего производства тетраэтилсвинца АО «Синтез». Территория сильно загрязнена свинцом (до 841 ПДК) и нефтепродуктами (до 242 ПДК), медью (до 107 ПДК), цинком (до 10,3 ПДК), хромом (до 1,9 ПДК).
- Площадь загрязненной территории ОАО «Синтез», – более 7 га.
- Отходы, оборудование, остатки производственных корпусов бывшего производства хлора и едкого натра методом ртутного электролиза, ДДТ, полихлорпинена, производства пиролиза керосина на территории индустриального парка «Ока-Полимер» (бывший завод «Капролактам»).
- Загрязненные производственные помещения бывшего производства фенола-ацетона АО «Оргстекло».

## Slide 24
Балахнинский район:
- полигон промышленных отходов химических предприятий г.Дзержинска, находился на балансе ПО «Корунд» (установка по сжиганию отходов производства и 6 карт накопителей), 383 тыс. т.
Из них 14 тыс. т. отходов идентичных находящимся в несанкционированной свалке «Черная дыра».
- карты кислых гудронов (8 накопителей) отходы 2-го класса опасности, 250 000 т.
Копани кислых гудронов, Балахнинский район.

## Slide 25
Полигон промышленных отходов химических предприятий г.Дзержинска, Балахнинский район.

## Slide 26
Богородский район:
Русло р.Рязанка, после городских очистных сооружений, Богородский район.

## Slide 27
г.Н.Новгород:
Накопитель кислого гудрона, объем 10 000 тонн. Территория ЗАО г.Н.Новгород Сормовский район.
Загрязненные нефтепродуктами грунты,
Сормовский район, г.Н.Новгород.
Канал Сормовской ТЭЦ г.Н.Новгород.
Накопитель кислого гудрона, объем 50 000 тонн.
г.Н.Новгород, Автозаводский район.
Объект накопленного ущерба - свалка промышленных, строительных и коммунальных отходов в Шуваловской промзоне г.Н.Новгород,

## Slide 28
г.Выкса:
Досчатинское шоссе. В ангарах и подвалах захоронено около 700 т. отходов, включая содержащие ПХБ
2014г. Городской округ Выкса. Отходы лакокрасочных изделий, отходы содержащие ПХБ, нефтешламы в 2 ангарах и подземных бункерах. Свалка организована ЗАО «Нижегородбизнесэкология», Досчатинское шоссе, г.о.Выкса. Проведено аналитическое определение состава отходов. В г.Выкса прошел митинг, направлено обращение Президенту РФ В.Путину.
Февраль 2018г – свалка в ангарах не ликвидирована. Часть отходов (20 т. с ПХБ в 2015г.) были вывезены на утилизацию в Омскую область.
Однако, они так и не были утилизированы, т.к. предприятие «Мерк» не имело лицензию на их утилизацию.

## Slide 29
Обращение в отработанными ртутными лампами:
На территории региона в 2013 году было собрано и отправлено на утилизацию 198,188 тонн отработанных ртутных ламп.
По данным Минэкологии Нижегородской области единственным предприятием на территории региона, занимающимся сбором и переработкой отработанных ртутных ламп, являющихся отходами 1-го класса опасности является ООО «Компания Экосервис», г.Н.Новгород, Московское шоссе, д. 302.
ООО «Компания Экосервис» после обработки люминофора, содержащегося в ртутных лампах раствором полисульфида кальция, смешивает полученные отходы с бетоном и вывозит их на полигоны ТКО.
Нелегальная деятельность по обращению с отходами производства:
21.02.2018г. и 24.02.2018г представителями экологической общественности были зафиксированы факты вывоза отходов производства, относящихся к 3-му классу опасности (пыль газоочистки) АО «Выксунский металлургический завод» во Владимирскую область, на мусороперегрузочную станцию ООО «ВязникиВторресур», у дер.Смольково Вязниковского района.

## Slide 30
Отходы производства нижегородского АО «Выксунский металлургический завод» завезенные 24.02.2018г. на территорию мусороперегрузочной станции ООО «ВязникиВторресурс», у дер.Смольково Вязниковского района.

## Slide 31
Отходы АО «Выксунский металлургический завод» регулярно вывозятся на полигоны ТКО и мусороперегрузочные станции Нижегородской и Владимирской областей.
Транспортировка отходов осуществляется автотранспортными средствами необорудованными должным образом (без тентов), в результате чего происходит загрязнение окружающей среды (распыление отходов).
В прошедшем 2017 году, объявленном Годом экологии департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу по поручению руководства, взял на особый контроль 2 города округа – Дзержинск Нижегородской области и Медногорск Оренбургской области.
В 2008-2009 гг. на территории грузового порта в Бабинском затоне в водоохраной зоне р.Ока предпринимателями было организовано нелегальное захоронение 682 тонн просроченных пестицидов, отнесенных к веществам 1-3 классов опасности. Несмотря на решение суда, обязавшего в 2011 году юридических лиц ликвидировать захоронение пестицидов, данный источник загрязнения окружающей среды на сегодняшний день не ликвидирован.
Год «экологии» закончился.
Что дальше?

## Slide 32: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 2423 работы из 178 учебных заведений России из 89 населенных пунктов страны участвовало в конкурсе ≪ЭКО-ЮРИСТ – 2016≫. В основном это региональные и местные экологические правонарушения, связанные с деятельностью промышленных предприятий, случаи недобросовестного и нерационального природопользования, а также в большом количестве проблемы загрязнения отходами производства и потребления.

## Slide 33
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!