## Slide 1: Экологическая реабилитация «цветущих» природных водоёмов
Петросян В.С., Шувалова Е.А.
Химический факультет МГУ им. Ломоносова
Центр «Экология и Здоровье»
Москва, 22 марта 2016 года

## Slide 2: Проблема
Природные водоёмы Земли подвержены сильному химическому загрязнению, как в результате попадания в них сточных вод и поверхностного стока, так и в результате выпадения с осадками приоритетных токсикантов (Химические спутники Земли). Это приводит к ухудшению
экологического статуса водоёмов (в т.ч. и «цветению») и невозможности их использования не только в качестве источников питьевого водоснабжения, но даже для рекреационных целей (купание, рыборазведение и рыбалка)

## Slide 3: «Цветение» водоёмов

## Slide 4: Синезелёные водоросли (Цианобактерии)

## Slide 5
Цианотоксины
Цианобактерии, метаболизируя попадающие в
водоёмы нитраты, нитриты и аммоний, образуют
гетероциклические цианотоксины, которые и
обуславливают высокую токсичность водоёмов

## Slide 6: Реабилитация загрязнённых природных водоёмов
Одним из наиболее перспективных для
предотвращения загрязнения природных
водоёмов цианотоксинами является метод
их экологической реабилитации, основанный на
последовательной коррекции альгоценоза этих
водоёмов планктонным штаммом зелёной
микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №С-111,
выделенным Н.И. Богдановым в 1977 году из вод
Нурекского водохранилища в Таджикистане.

## Slide 7: Chlorella vulgaris ИФР № С-111

## Slide 8: Экспериментальные исследования
В 2012-14гг нами были проведены исследования на нескольких природных водоёмах Подмосковья (Глуховский и Барвихинские пруды, Никольская запруда на р. Сетуньке), целью которых было выявление возможностей предотвращения развития цианобактерий в этих водоёмах уже на начальных этапах вегетационного периода с помощью заблаговременного внесения в водоём штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111

## Slide 9: Глуховский пруд
Цели исследования:
снижение развития цианобактерий в пользу развития зелёных и диатомовых водорослей;
улучшение качества воды по контролируемым параметрам;
проведение комплексного гидрохимического и микробиологического мониторинга;
анализ динамики изменения состава различных водорослей при коррекции альгоценоза

## Slide 10
Параметры | Общая численность | Диатомовые | Зеленые | Синезелёные | Другие
Количество (кл/мл) | 25 456 | 512 | 6 832 | 17 760 | 352
Биомасса (мг/л) | 4.7232 | 0.3038 | 1.5115 | 1.7450 | 1.1627
Состав фитопланктона Глуховского пруда
до начала коррекции альгоценоза (20.07.2012г.)
Состав фитопланктона Глуховского пруда
после коррекции альгоценоза (07.08.2012г.)
Параметры | Общая численность | Диатомовые | Зелёные | Синезелёные | Другие
Количество (кл/мл) | 102 000 | 400 | 101 200 | единицы | 400
Биомасса, (мг/л) | 319.842 | 0.033 | 319.734 | - | 0.075
Состав фитопланктона Глуховского пруда
после коррекции альгоценоза (21.08.2012г.)
Параметры | Общая численность | Диатомовые | Зелёные | Синезелёные | Другие
Количество (кл/мл) | 37 900 | 4 800 | 27 800 | 833 | 4 467
Биомасса, (мг/л) | 30.817 | 6.38 | 5.654 | 0.065 | 18.718

## Slide 11: Барвихинские пруды
Общий вид очистных сооружений ливневой канализации посёлка Барвиха Московской области

## Slide 12
Были проведены:
1. Гидрохимические и гидробиологические анализы воды Барвихинских прудов до начала альголизации.
2. Альголизация водоёма в три этапа, включавшая весеннюю (первичную), летнюю (вторичную) и осеннюю (заключительную) коррекции альгоценоза.
3. Регулярные гидрохимические и гидробиологические анализы воды Барвихинских прудов в течение всего эксперимента (с мая по октябрь 2013 года).

## Slide 13
Объём альголизанта, вносимого на всю акваторию Барвихинских прудов определяется по формуле (1):
Рассчитанная величина составила 0,25кг, что соответствует 5кг суспензии выращенной по ТУ хлореллы, плотностью 109 кл/мл.
Точки вселения хлореллы были выбраны с точки зрения равномерного распределения штамма по акватории.

## Slide 14: Содержание неорганических производных азота после первой, второй и третьей альголизаций
Дата | Азот аммоний-ный, мг/л |  | Азот нитратов мг/л |  | Азот нитритов мг/л |  | Аммоний-ион, мг/л | 
 | *к | **э | к | э | к | э | к | э
18.06 | 0,078 | 0,041 | 0,35 | 0,91 | 0,027 | 0,049 | 0,1 | 0,053
25.06 | <0,039 | 0,13 | <0.02 | 2,03 | 0.0097 | 0,073 | <0,05 | 0,17
09.07 | 0,19 | 0,05 | 0,71 | 1,17 | 0,094 | 0,073 | 0,24 | 0,06
23.07 | 0,05 | 0,04 | 1,04 | 0,4 | 0,07 | 0,076 | 0,07 | 0,05
06.08 | 0,1 | <0,039 | 0,99 | 0,55 | 0,052 | 0,034 | 0,13 | <0,05
19.08 | 0,05 | 0,07 | 0,64 | 0,95 | 0,1 | 0,058 | 0,07 | 0,09
03.09 | 0,27 | 0,15 | 1,06 | 1,04 | 0,082 | 0,085 | 0,35 | 0,19
17.09 | 0,19 | 0,22 | 0,6 | 0,58 | 0,061 | 0,058 | 0,25 | 0,28
30.09 | 0,32 | 0,26 | 1,59 | 1,64 | 0,055 | 0,058 | 0,41 | 0,34
15.10 | 0,12 | 0,05 | 2,88 | 2,16 | 0,049 | 0,034 | 0,16 | 0,07
*к–контрольный и **э–экспериментальный водоёмы

## Slide 15: Динамика изменения неорганических производных азота за весь период эксперимента
Chart: Азот аммонийный, мг/л
| 41443 | 41450 | 41464 | 41478 | 41492 | 41505 | 41520 | 41534 | 41547 | 41562
контрольный водоем | 0.078 | 0 | 0.19 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.27 | 0.19 | 0.32 | 0.12
экспериментальный водоем | 0.041 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.05
ПДК 1.5 мг/л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Chart: Азот нитратов, мг/л
| 41443 | 41450 | 41464 | 41478 | 41492 | 41505 | 41520 | 41534 | 41547 | 41562
контрольный водоем | 0.35 | 0 | 0.71 | 1.04 | 0.99 | 0.64 | 1.06 | 0.6 | 1.59 | 2.28
экспериментальный водоем | 0.91 | 2.03 | 1.17 | 0.4 | 0.55 | 0.95 | 1.04 | 0.58 | 1.64 | 2.16
ПДК 10.17 мг/л | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17
Chart: Азот нитритов, мг/л
| 41443 | 41450 | 41464 | 41478 | 41492 | 41505 | 41520 | 41534 | 41547 | 41562
контрольный водоем | 0.027 | 0.0097 | 0.094 | 0.07 | 0.052 | 0.1 | 0.082 | 0.061 | 0.055 | 0.049
экспериментальный водоем | 0.049 | 0.073 | 0.073 | 0.076 | 0.034 | 0.058 | 0.085 | 0.058 | 0.058 | 0.034
ПДК 1.0 мг/л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: Аммоний-ион, мг/л
| 41443 | 41450 | 41464 | 41478 | 41492 | 41505 | 41520 | 41534 | 41547 | 41562
контрольный водоем | 0.1 | 0 | 0.24 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.35 | 0.25 | 0.41 | 0.16
экспериментальный водоем | 0.053 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.07
ПДК 1.93 мг/л | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93

## Slide 16: Комплексный анализ результатов
Анализ изменения видового состава фитопланктона показал,
что после проведения альголизации в экспериментальном
водоёме не происходило развитие синезелёных водорослей.
Наиболее выражено в сравнении с контрольным водоёмом
это проявилось на втором этапе альголизации в летний
период. На третьем этапе альголизации содержание синезелёных водорослей продолжало оставаться на низком
уровне на фоне интенсивного развития безвредных
диатомовых водорослей, что и являлось основной целью
данной части работы. Кроме химических и гидробиологических исследований мы постоянно вели
визуальное наблюдение за состоянием воды. В октябре 2013г
было зафиксировано, что экспериментальный водоём имеет
значительно лучший статус, чем контрольный.

## Slide 17: Состояние воды в Барвихинских прудах на 15.10.2013: а) контрольный б) экспериментальный

## Slide 18: Нижняя Никольская запруда на реке Сетуньке
Данный водоём является высокотрофным природно-техногенным объектом водохозяйственного назначения, находящимся в непосредственной близости к источникам антропогенного воздействия, а именно: сельскохозяйственные угодья, военный аэродром, карьеры, участковые лесничества,
селитебные зоны. Важным является наличие
многолетних данных, свидетельствующих о
ежегодном развитии в летний период синезелёных водорослей в данном водоёме.

## Slide 19: Данные о развитии цианобактерий

## Slide 20: Точки внесения штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111 на Нижней Никольской запруде на р. Сетуньке, 2014г.
3
2
1

## Slide 22: Выводы
Полученные результаты показали, что благодаря заблаговременному и своевременному внесению достаточных количеств хлореллы в водоём до того, как в нём начали образовываться цианобактерии и далее в процессе всего вегетационного периода, хлорелла обеспечивает утилизацию неорганических производных азота, не позволяя развиваться цианобактериям.
К концу сезона в прошедших коррекцию альгоценоза водоёмах преобладают зелёные и диатомовые водоросли, что положительно сказывается на экологическом статусе объектов.

## Slide 23: Заключение
Для экологической реабилитации
природных водоёмов, подверженных
цветению различными видами
водорослей (особенно, цианобактериями),
чрезвычайно важными являются работы:
1)по выяснению уровня загрязнения
этих водоёмов цианотоксинами и 2)коррекции их альгоценоза с помощью
водоросли Chlorella vulgaris ИФР С-111

## Slide 24: ЖХ/МС-анализ цианотоксинов

## Slide 25: В результате будут чистые водоёмы и яркое биоразнообразие!