## Slide 1: Проведение аудита соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах
Докладчик Козлов В.А. секретарь комитета ТПП Пермского Края по энергетике

## Slide 2: Нормативная база по промышленной безопасности с 01.01.2021г. Действия предприятий эксплуатирующих ОПО.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, данным в рамках его послания Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года, Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанных с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.
Правительством Российской Федерации приняты все разработанные Ростехнадзором в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» постановления, устанавливающие актуализированные требования в области промышленной безопасности.
С 01.01.2021г. Введены в действие 38 переработанных ФНП по промышленной безопасности ОПО разных отраслей промышленности , а также ряд других новых НПА по промышленной безопасности. Все указанные нормативные документы будут действовать только до 1 января 2027 года. Таким образом, срок их действия составляет шесть лет. Это значит, что предполагается продолжить работу по актуализации сформулированных нормативов и к окончанию обозначенного срока, будут новые документы.
Предприятия эксплуатирующие ОПО оказались в сложном положении. Изучить обновленные нормативные документы, провести оценку соответствия на документы по ведению технологической и эксплуатационной документации. Внести соответствующие изменения. Также необходимо оценить соответствие новым требованиям конструктивные элементы оборудования.
Реакция на ввод обновленных нормативных документов эксплуатирующих ОПО предприятий имеется. Изданы соответствующие приказы. Назначены ответственные должностные лица. А вот грамотное исполнение не получилось. Причины разные от отсутствия грамотных специалистов, до пассивных работников надеющихся на- авось не проверят.

## Slide 3: Аудит соблюдения требований ПБ на ОПО
1. Запрос о предоставлении исходных данных.
2. Подготовка проверочных листов на основании исходных данных, и направление их заказчику аудита для заполнения.
3. На основе исходных данных формирование рабочих групп по отраслевому принципу.
- Работа групп начинается с анализа исходных данных.
4. Следующий этап: выездная проверка на объекты:
-изучение документации на объекте
-осмотр оборудования, зданий и сооружений, сетей.
-предварительная оценка состояния ПБ на объектах.
5. На выездной проверке идет заполнение проверочных листов и карт регистрации несоответствий со стороны аудиторов.
ИТОГ: В результате получаем сведения состояния ПБ на предприятии, позволяющие предметно обсуждать с заказчиком соответствие требованиям законодательства о ПБ.
Аудиторские группы дают предложения по мероприятиям направленным на приведение ПБ к нормативным требованиям.

## Slide 4
(опасный производственный объект (опасные производственные объекты) с указанием класса (классов) опасности)
(организация (обособленное подразделение юридического лица), эксплуатирующая опасный производственный объект (опасные производственные объекты)
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536
(реквизиты нормативного правового акта (нормативных правовых актов), которым (которыми) установлены обязательные требования)
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)
(должность, фамилия и инициалы аудитора (технического эксперта), проводящего плановую проверку в соответствии договором о проведении аудита и заполняющего проверочный лист)
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) по проверке исполнения требований безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением

## Slide 5: Проверочный лист(продолжение)
№ | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований промышленной безопасности Обязательные требования промышленной безопасности | Структурные элементы нормативно правового акта (ФНП ОРПД) | Ответы на вопросы, полученные от проверяемой организации |  |  | Наименование документа (ов), подтверждающего выполнение обязательных требований в организации (если предусмотрено) | Результат проверки требования аудитором* |  | 
 |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3
* 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. | Соблюдено ли требование промышленной безопасности к минимальному значению высоты перил площадок и лестниц для обслуживания, осмотра, ремонта оборудования под давлением? Высота перил не менее 0,9 метра | п. 14. | V |  |  |  |  |  | 
2. | Соблюдено ли требование промышленной безопасности к наличию сплошной обшивки по низу перил площадок и лестниц для обслуживания, осмотра, ремонта оборудования под давлением, а также к минимальному значению высоты обшивки? Высота сплошной обшивки не менее 100 мм | п. 14 | V |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
КАРТА РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ № ____
1. Дата, время и место (места) осуществления проверки: _____________________________________
2. Объект технического аудита: ____________________________________________________________
3. Фамилия и инициалы аудитора (технического эксперта), проводившего проверку _______________________________________________________________________________________
4. Должность, Фамилия и инициалы представителя организации-заявителя, участвовавшего в проверке: ______________________________________________________________________________
Перечень вопросов, включенных в проверку Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – ФЗ); Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (далее – ПП 1371);

## Slide 7
Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» [взамен постановления Правительства РФ от 10.03.1999 № 263] (далее – ПП 2168);
Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» [взамен постановления Правительства РФ от 10.06.2013 № 492] (далее – ПП 1661);
Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении Требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» [взамен постановления Правительства РФ от 26.06.2013 № 536] (далее – ПП 1243);
КАРТА РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ(продолжение)

## Slide 8
N п\п | Описание несоответствия (место, время) | Наименование и пункт нормативного документа, в отношении которого обнаружено несоответствие | Предложения по корректирующим мероприятиям, необходимым для устранения выявленных в ходе технического аудита несоответствий и нарушений | Комментарий аудитора
УПБ и ОТ |  |  |  | 
 | У организации отсутствует лицензия на осуществление на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности. На данный момент эксплуатация ОПО осуществляется на основании двух лицензий: на взрывопожароопасные производственные объекты №ВП-00-01 от 01.06.2011 и химически опасные производственные объекты №ЭХ-00-01 от 22.03.2012г. | п. 1 ст.9 ФЗ | Подготовить документы по получению лицензии единой на взрывопожароопасные и химически опасные ОПО | До конца года
КАРТА РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ (продолжение)

## Slide 9: КАРТА РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ(продолжение)
N п\п | Описание несоответствия (место, время) | Наименование и пункт нормативного документа, в отношении которого обнаружено несоответствие | Предложения по корректирующим мероприятиям, необходимым для устранения выявленных в ходе технического аудита несоответствий и нарушений | Комментарий аудитора
ТЭЦ |  |  |  | 
 | В результате проверки КТЦ выявлено, что конструкция площадок и лестниц для обслуживания, осмотра, ремонта, оборудования, работающего подавлением, не обеспечивает выполнения условий ФНП ОРПД, а именно: Наличия сплошной обшивки по низу ограждения на высоту не менее 100мм; Свободной высоты прохода не менее 2м; Ширины свободного прохода не менее 600мм, а в местах установки арматуры, контрольно-измерительных приборов, других устройств и оборудования - не менее 800 мм; Отсутствие переходных мостиков в местах прохода людей над трубопроводами; Отсутствие перил с обоих сторон переходных площадок и лестниц; Отсутствие угла наклона к горизонтали не более 50º лестниц высотой более 1,5м. Отсутствие площадок обслуживания | ФНП ОРПД п.14 | В соответствие п. 11 ФНП ОРПД Составить перечень отклонений от п. 13 и 14 ФНП ОРПД Составить план мероприятий устранения отклонений; Составить мероприятия для обеспечения их безопасного использования в период до устранения несоответствий | Сплошная обшивка должна быть на всех маршевых (подъемных) лестницах

## Slide 10: Оценка состояния ПБ на объектах(примеры)
1. На предприятии не установлен порядок хранения и ведения технической (технологической и эксплуатационной) документации на оборудование работающее под давлением, организации учета оборудования под давлением и учета его освидетельствований. (п.228 ФНП ОРПД).
2. Инженерно-технические работники непосредственно связанные с эксплуатацией оборудования под давлением не прошли аттестацию по промышленной безопасности в объеме требований ПБ , необходимых для исполнения трудовых обязанностей. (п.229 ФНП ОРПД). Ответственными лицами за производственный контроль назначаются лица не прошедшие аттестацию в требуемом объеме.
3. Требования по обвязке котлов и вспомогательного оборудования котельной установки не соблюдены:
- аварийное электрическое освещение не имеют: а) фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами; в) водоуказательные и измерительные приборы; и) площадки и лестницы котлов; (п.26 ФНП ОРПД).
- отсутствует сплошная обшивка перил площадок обслуживания и лестниц высотой не менее 100 мм.
- проходы в котельном помещении не имеют свободную высоту не менее 2 метров. (п.32 ФНП ОРПД).
4. На предприятии отсутствует перечень нормативно-правовых актов по ПБ, которыми должны руководствоваться работники эксплуатирующие объекты ОПО.
5. На предприятии отсутствует специализированное подразделение осуществляющее работы по ремонту, реконструк-ции(модернизации) и наладке оборудования под давлением соответствующее требованиям гл.3 ФНП ОРПД.(п.248 ).
6. Не соблюдается требование по пуску и останову котлов по указанию специалиста ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

## Slide 11: Выводы и предложения по результатам аудита ПБ
Система управления промышленной безопасностью не соответствует требованиям законодательства по ПБ. Имеющиеся документы по СУПБ не исполняются в полном объеме.
Документы по ведению технологической и эксплуатационной документации не соответствуют требованиям ФНП и других НПА.
Аттестация персонала эксплуатирующего ОПО не соответствует требованиям ПБ.
Комплектование штатов персонала эксплуатирующего ОПО не полное.
Предлагается:
Укомплектовать штаты.
Актуализировать документы по ведению технологической и эксплуатационной документации под требования ФНП по ПБ и иных НПА.
Привести СУПБ в соответствии с требованиями законодательства по ПБ.
Провести аттестацию лиц эксплуатирующих ОПО под требования ПБ.

## Slide 12: Предложение в протокол заседания комитета по ПБ ТПП РФ
Обратить внимание предприятий эксплуатирующих объекты повышенной опасности, на необходимость актуализации всей имеющейся на предприятиях документации связанной с промышленной безопасностью, под нормативную базу вступившую в силу с 01.01.2021г.

## Slide 13: Благодарю за внимание.